# Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах)

# грузоподъемностью 3,2 тонны

| Тип тали | Высота подъема Н | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | С | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одна скорость подъема | две скорости подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одна скорость подъема | две скорости подъема |  |  |  |  |  | одна скорость подъема | две скорости подъема |
| T01 г/п 3,2 тн | 6 | 575 | 620 | 380 | 270 |  | 50 | 22 | 670 | 400 | 200 | 22 | 13 | 26 | 850 | 935 | 370 | 424 | 52 | 59 | 83 | 250 | 305 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 | 1055 | 430 | 544 | 82 | 89 |  | 265 | 320 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080 | 1165 | 485 | 654 | 110 | 116 |  | 280 | 335 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1385 | 595 | 874 | 110 | 226 |  | 320 | 375 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520 | 1605 | 705 | 1094 | 110 | 336 |  | 350 | 405 |
|  | 30 | 640 | 685 | 430 | 330 |  |  | 26 |  | 495 | 235 | 26 |  | 30 | 1630 | 1720 | 750 | 1175 | 75 | 398 | 100 | 565 | 620 |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1805 | 1895 | 840 | 1350 | 76 | 436 |  | 590 | 645 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Кратность полиспаста 2/1 | Скорости: Подъема 8 м/мин, 8/2 м/мин |
| --- | --- |