# Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 1 тонна

| Тип тали | Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | С | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Скорость передвижения, m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T.. | T..M |  |  |  |  | 201) | 20, 32 | 8, 10, 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | T.. | T..M |  |  |  |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  |  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |
| Т10 Обычная таль г/п 1 т | 6 | 490 | 505 | 300 | 40 | 18 | 92 | 205 | 250 | 310 | 300 | 240 | 860 | 900 | 204 | 140 | 20 | 8 | 120 | 705 | 745 | 300 | 48 | 55 | 75 | 387 | - | 137 | 160 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 | 850 | 355 | 75 | 82 |  |  |  | 142 | 165 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 | 950 | 405 | 100 | 106 |  |  |  | 152 | 175 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940 | 990 | 277 |  | 10 |  |  | 1110 | 1150 | 505 | 75 | 231 |  |  | 570 | 218 | 241 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310 | 1350 | 605 | 149 | 332 |  |  | 770 | 232 | 255 |
|  | 30 | 575 | 600 | 380 |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 1015 | 1065 | 331 |  |  |  |  | 1420 | 1485 | 665 | 90 | 312 | 83 |  | 750 | 375 | 422 |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510 | 1575 | 705 | 110 | 338 |  |  | 840 | 395 | 442 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Скорости: Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин | Кратность полиспаста 2/1 Мощность электродвигателей: Подъема 1,5кВт; 0,75/1,5 кВт Передвижения 0,12 кВт; 0,18 кВт |
| --- | --- |