# Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой

# типа Т45 грузоподъемностью 5 тонн

| Тип тали | Высота подъема | Полиспаст 2/1 | Масса тали, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B5 | B10 | B11 | B12 | С | C8 | C9 | С10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость передвижения, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201) | 20, 32 | 8, 10. 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  | одна скорость подъема | две скорости подъема |
| T45. Таль с уменьшенной строительной высотой г/п 5 т | 6 | 56 | 585 | 805 | 144 | 785 | 25 | 485 | 273 | 280 | 320 | 320 | - | 16 | 210 | 890 | 980 | 380 | 47 | 38 | 100 | 720 | 815 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 | 1085 | 430 | 99 | 38 |  | 765 | 860 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1190 | 485 | 152 | 38 |  | 800 | 895 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Скорости: Подъема 8 м/мин, 2/8 м/мин Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин | Кратность полиспаста 2/1 Мощность электродвигателей: Подъема 8 кВт; 1,7/8 кВт Передвижения 0,37 кВт; 0,55 кВт |
| --- | --- |