# Таль электрическая канатная передвижная двухбарабанная

# г/п 5т

Основные технические характеристики электроталей:

| Грузоподъемность, т | 5 |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | До 100 |
| Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
| Размер по буферам, мм | 1693; 1933; 2493 |
| Скорость подъема при работе одним барабаном, м/с | 1,133; 0,2 |
| Скорость подъема при работе двумя барабанами, м/с | 0,226; 0,4 |
| Передвижения, м/с | 0,33 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 16,1; 23,1 |
| Масса, т | 1,44…1,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Управление талью | с пола |
| Нагрузка на каток максимальная, кН | 26 |
| Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М |
| Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; У3.1 |

По заказу могут быть изготовлены электротали со следующими дополнительными опциями:

- В пожаробезопасном исполнении для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-IIа по ПУЭ

- С тормозом на механизме передвижения

- С радиоуправлением

- С ограничителем грузоподъемности

- С токоподводом от закрытых троллей